Model:

rfile:
"R1" "R2" "R3" "R4" "R5" "R6" "R7"

mfile:
"A" "B" "C" "D"

sfile:
 1 -1 0 0 0 -1 0
 0 1 -1 0 0 0 0
 0 0 1 -1 0 0 0
 0 0 0 1 -1 0 1

rvfile:
0 0 0 0 0 0 0

tfile:
1 0 0 0 1 0 0

MILP3(Ei): min 0
s.t.	S*v	= 0,
vr1	≥ 1,
vr2	≥ 1,
al	≤ vl,
vl	≤ M0*al,
ST*y + ur1*x	≥ M1*(a - 1 - ur2),
-x	≥ 1,
ΣlЄsupp(eq)al	≤ |supp(eq)| - 1,
vl	> 0,
al	Є {0,1},
x,ym	Є R

MILP3(Ei) for first iteration which is characterized by an empty set E of elementary modes:
\ENCODING=ISO-8859-1
\Problem name: perlOP

Minimize
 obj:
Subject To
 t_lt_Mz_0: v_R1 - 100 a_R1 <= 0
 t_lt_Mz_1: v_R2 - 100 a_R2 <= 0
 t_lt_Mz_2: v_R3 - 100 a_R3 <= 0
 t_lt_Mz_3: v_R4 - 100 a_R4 <= 0
 t_lt_Mz_4: v_R5 - 100 a_R5 <= 0
 t_lt_Mz_5: v_R6 - 100 a_R6 <= 0
 t_lt_Mz_6: v_R7 - 100 a_R7 <= 0
 z_lt_t_0: - v_R1 + a_R1 <= 0
 z_lt_t_1: - v_R2 + a_R2 <= 0
 z_lt_t_2: - v_R3 + a_R3 <= 0
 z_lt_t_3: - v_R4 + a_R4 <= 0
 z_lt_t_4: - v_R5 + a_R5 <= 0
 z_lt_t_5: - v_R6 + a_R6 <= 0
 z_lt_t_6: - v_R7 + a_R7 <= 0
 avoid_trivial: a_R1 + a_R2 + a_R3 + a_R4 + a_R5 + a_R6 + a_R7 >= 1
 A: v_R1 - v_R2 - v_R6 = 0
 B: v_R2 - v_R3 = 0
 C: v_R3 - v_R4 = 0
 D: v_R4 - v_R5 + v_R7 = 0
 vr_0: v_R1 >= 1
 vr_4: v_R5 >= 1
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R1 + y_0_A + x_0 >= -101
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R2 - y_0_A + y_0_B >= -101
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R3 - y_0_B + y_0_C >= -101
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R4 - y_0_C + y_0_D >= -101
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R5 - y_0_D >= -202
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R6 - y_0_A >= -101
 ST_Dirc_R1_R5: - 101 a_R7 + y_0_D >= -101
 x_R1_R5: - x_0 >= 1
Bounds
 0 <= a_R1 <= 1
 0 <= a_R2 <= 1
 0 <= a_R3 <= 1
 0 <= a_R4 <= 1
 0 <= a_R5 <= 1
 0 <= a_R6 <= 1
 0 <= a_R7 <= 1
      y_0_A Free
      y_0_B Free
      y_0_C Free
      y_0_D Free
      x_0 Free
Binaries
 a_R1 a_R2 a_R3 a_R4 a_R5 a_R6 a_R7
End

Solution computed by CPLEX:
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 yA yB yC yD z
1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 101 -1

Stoichiometric matrix S1 of subnetwork N1:
1	-1	0	0	0	0	0
0	1	-1	0	0	0	0
0	0	1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	0	1

LP(Ni): min 0
s.t.	Si*v	= 0,
vr1	≥ 1,
vj	≥ 0,

LP(N1) solved by CPLEX:
\ENCODING=ISO-8859-1
\Problem name: perlOP

Minimize
 obj: 0
Subject To
 A: v_R1 - v_R2 = 0
 B: v_R2 - v_R3 = 0
 C: v_R3 - v_R4 = 0
 D: v_R4 - v_R5 + v_R7 = 0
 vr_0: v_R1 >= 1
End

Solution computed by CPLEX:
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

Question:
CPLEX could also find the following solution for LP(N1), as there is no objective function given:
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7
1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0

Minimize
 obj: 0
Subject To
 A: v_R1 - v_R2 = 0	=> 1 - 1 = 0
 B: v_R2 - v_R3 = 0	=> 1 - 1 = 0
 C: v_R3 - v_R4 = 0	=> 1 - 1 = 0
 D: v_R4 - v_R5 + v_R7 = 0	=> 1 - 2 + 1 = 0
 vr_0: v_R1 >= 1	=> 1 >=	1
End